X电容分类表

| 小类 | 使用时的峰值脉冲电压 kV | 绝缘类型IEC664 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | >2.5 ≤4.0 | Ⅲ | 高脉冲应用 |
| X2 | ≤2.5 | Ⅱ | 一般用途 |
| X3 | ≤1.2 | -- | 一般用途 |

X类电容器适用于电容器失效时不会导致电击危险的场合。

Y电容分类表

| 小类 | 跨接的绝缘类型 | 额定电压 V | 耐久性试验前施加的峰值脉冲电压 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 双重绝缘或增强绝缘 | ≥250 | 8.0 |
| Y2 | 基本绝缘或辅助绝缘 | ≥150 ≤250 | 5.0 |
| Y3 | 基本绝缘或辅助绝缘 | ≥150 ≤250 | -- |
| Y4 | 基本绝缘或辅助绝缘 | ＜150 | 2.5 |

Y类电容器适用于在电容器失效时会导致电击危险的场合。

目前我们产品中X电容和Y电容各自使用场合如下图：

跨接在电源线二端的电容：必需使用X2电容（备注：X2电容可以用X1电容，Y2电容代替）

跨接在电源开关二端的电容：必需使用Y2电容（Y2电容可以用Y1电容代替）

跨接在电源冷地与热地之间的电容：必需使用Y1电容

备注：当一个电容,上面有两个电压,例如:X1:400V,Y2:250V.这个代表什么意思：表示这个电容既可以做X1电容,又可以做Y2电容；作为X1类电容使用时，表示可以在上限类别温度与下限类别温度之间的任一温度下连续施加400V交流有效值或直流值电压到电容器的引出端上。作为Y2类电容器使用时，表示可以在上限类别温度与下限类别温度之间的任一温度下连续施加250V交流有效值或直流值电压到电容器的引出端上。