产品测试规范

PCMCIA 卡

〈 EDGE射频测试规范 〉

版本V1.0

前言

技  术  文  件

技术文件名称：SunnyCat SC700 PCMCIA 卡

EDGE射频性能测试规范

技术文件编号：

版        本：V1.0

共 28 页

(包括封面)

拟  制

审  核

批  准

WEWINS

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/ 修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：每次更改归档文件（指归档到事业部或公司档案室的文件）时，需填写此表。 注2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 |

目    录

1	概述	5

1.1	适用范围	5

1.2	执行标准	5

2	测试要求	6

2.1	常温测试环境	6

2.2	测试仪器和设备	6

2.3	测试基本要求	6

3	样机版本确认	7

3.1	软件版本	7

3.2	硬件版本	7

4	测试台搭建	7

4.1	测试台搭建	7

5	射频测试	8

5.1   频率误差和相位误差测试	8

5.1.1  基本概念	8

5.1.2   测试目的	8

5.1.3  测试初始条件	8

5.1.4  测试步骤	8

5.1.5  通过准则	9

5.1.6  多径与干扰条件下的频率误差	9

5. 2  发射机输出功率	10

5.3  发射输出频谱	13

5.3.1  基本概念	13

5.3.2  测试目的	13

5.3.3  初始测试条件	13

5.3.4  测试步骤	13

5.3.5  通过准则	13

5.4 参考灵敏度	15

5.4.1  基本概念	15

5.4.2  测试目的	15

5.4.3  初始测试条件	15

5.4.4  测试步骤	15

5.4.5  通过准则	15

5.5  同信道抑制测试	17

5.5.1  基本概念	17

5.6.1  测试目的	17

5.6.2  初始测试条件	17

5.6.3  测试步骤	17

5.5.4  通过准则	18

5.6  邻信道抑制测试	20

5.6.1  基本概念	20

5.6.1  测试目的	20

5.6.2  初始测试条件	20

5.6.3  测试步骤	21

5.6.4  通过准则	21

5.7  互调抑制测试	24

5.7.1  基本概念	24

5.7.2  测试目的	24

5.7.3  初始测试条件	24

5.7.4  测试步骤	24

5.7.5  通过准则	25

5.8  阻塞和杂散响应测试	26

5.8.1  基本概念	26

5.8.2  测试目的	26

5.8.3  初始测试条件	26

5.8.4  测试步骤	26

5.8.5  通过准则	27

5.9  有效的接收机输入电平范围测试	28

概述

适用范围

本测试规范主要依据最新的EDGE/GPRS/GSM终端的相关行业标准，国家标准规范、进网检测要求制定的，可用于指导EDGE/GPRS/GSM终端产品整机射频性能测试。

执行标准

本项目设计依据如下现已颁布的协议标准和建议：

YD/T 1214-2002　        900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术要求：移动台

YD/T 1215-2002　        900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备测试规范：移动台（代替YD/T 884-1996）GSM数字移动电话机入网检测实施细则（信息产业部 2000）

YD 1214-2006-I          900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术要求：移动台

YD 1215-2006-I          900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备测试方法：移动台

GB15842-1995            移动通信设备安全要求和试验方法

GB/T 15844.2-1995        移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法

GB/T 15844.3-1995        移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法

YD 1032-2000　         900/1800 TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分 移动台及其辅助设备

机械、电气性能均要求能够满足PCMCIA STANDARD 8.0 RELEASE 16-bit PC Card 规范要求

测试要求

常温测试环境

常温测试环境指下表各种条件的组合。

| 条件 | 最低 | 最高 |
| --- | --- | --- |
| 大气压 | 86 kPa | 106 kPa |
| 温度 | 15℃ | 35℃ |
| 相对湿度 | 20% | 75% |

测试仪器和设备

主要测试仪器和设备如表所示。

| 仪器设备名称 | 规格/型号/配置 |
| --- | --- |
| 综测仪 | CMU200或 Agilent 5515C |
| 稳压电源 |  |
| 射频电缆 |  |
| 测试SIM卡 |  |
| 延长卡 |  |
| 塔形天线 | Tescom |
| 平板天线 | WillTek |

测试基本要求

- 以下所有的测试都在常温环境下进行；

- 使用平板天线测试要求在屏蔽环境中进行；使用塔形天线测试和线缆损耗测试可以不在屏蔽房中进行，仅当测试不通过时，在屏蔽环境中重新验证；

- 比对样机必须是经过生产线综测、耦合测试后的良品机后其他品牌的良品样机；

- 测试中所使用的测试仪器和设备应是经过定期校准合格，并且在有效使用期内；

- 测试中所使用的延长卡或笔记本必须良好并性能稳定。

样机版本确认

软件版本

查看无线网卡软件版本号，确认与所要测试的版本一致，并记录。

硬件版本

检查无线网卡主板硬件版本号，确认与所要测试的版本一致，并记录版本号和生产批次。

测试台搭建

测试台搭建

依据EDGE/GPRS/GSM终端的相关行业标准，自动测试环境如下图1搭建。

手动测试环境则不需要连接GPIB和PC机，或连接后不启动自动测试软件，人工操作仪表进行测试。

测试之前必须校准连接线缆的损耗，作为仪表手动设置或自动测试的控制输入，保证测试结果的精确性。(线缆测试线损值的设置：参考值：GSM 0.5dB)

稳压电源输出为3.3V±3%

测试环境确定之后，用标准样卡测试，比对标准结果，确定测试环境的可靠性。

图1自动测试连线示意图

注; 使用延长板或裸机测试时需要配置相应的防静电措施。

射频测试

## 5.1   频率误差和相位误差测试

### 5.1.1  基本概念

发射机的频率误差和相位误差是指发射信号的矢量与无误差调制信号的矢量之间的误差矢量。用误差矢量幅度（EVM）来描述。。

### 5.1.2   测试目的

检验发射机调制信号的质量。

### 5.1.3  测试初始条件

- 按图1要求连线 ；

- 在综测仪上正确设置好线损。

### 5.1.4  测试步骤

- UUT与综测仪建立通话；

- 在综测仪上将UUT设置为环回模式和跳频模式；

- GSM900 TCH分别设置为：1，62，124 ；

功率等级分别设置为：5、12、19 ；

- 分别测量各信道各功率等级上发射机的调制特性，记录下最大频率误差、峰值相位误差和相位误差均方根值（RMS）；

- 将UUT切换到DCS频段，TCH分别设置为512、698、885；

- 功率控制等级分别设置为0、7、15 ；

- 分别测量各信道各功率等级上发射机的调制特性，记录下最大频率误差、峰值相位误差和相位误差均方根值（RMS）。

### 5.1.5  通过准则

在GMSK和8-PSK调制下，无线网卡的频率误差均应< 1×10-7(即： GSM900频段，最大频率误差在±90Hz范围内；DCS1800频段，最大频率误差在±180Hz范围内)；

- 对GMSK调制，各信道和各功率等级上的相位误差均方值 < 5°；

对8-PSK调制，信号的每一个突发脉冲的有用部分的RMS EVM不超过9.0%。

- 对GMSK调制，各信道和各功率等级上的峰值相位误差不超过20°；

对8-PSK调制，信号的每一个突发脉冲的峰值EVM不超过30%。

d)   其他：8-PSK调制信号的每一个突发脉冲的第95个百分点的EVM值不超过15%；

每个8-PSK调制信号的原点偏移应为－30dBc。

### 5.1.6  多径与干扰条件下的频率误差

#### 5.1.6.1  测试目的

多径与干扰条件下的频率误差测量反映了MS在存在多谱勒频移，多径接收和干扰条件下保持与接收到的信号频率同步的能力。

#### 5.1.6.2  测试步骤

按照5.1.4 的方法分别测量各个信道在各衰落模式下的频率误差。

#### 5.1.6.2  通过准则

在全部测试条件下无线网卡的载波频率误差不应超出表1的限值。

表1多径与干扰条件下的频率误差

| GSM900 | DCS1800 |
| --- | --- |
| 传播条件 | 允许的频率误差 | 传播条件 | 允许的频率误差 |  |
| RA250 HT100 TU50 TU3 | +/-300Hz +/-180Hz +/-160Hz +/-230Hz | RA130 HT100 TU50 TU1.5 | +/-400Hz +/-350Hz +/-260Hz +/-320Hz |  |

## 5. 2  发射机输出功率

#### 5.2.1 基本概念

发射机输出功率是指发射机载频功率在一个突发脉冲的有用信息比特时间上的平均值。

#### 5.2.2 测试目的

检验发射机的发射能力和功率控制能力。

#### 5.2.3   初始测试条件

a)   按图1要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

#### 5.2.4   测试步骤

- UUT与综测仪建立通话；

- 在GSM900频段，TCH分别设置为：1，62，124 ；

- 测量上述各信道在各功率等级上所对应的发射信号载频峰值功率；

- 将UUT切换到DCS频段，TCH分别设置为512、698、885 ；

- 测量上述各信道在各功率等级上所对应的发射信号载频峰值功率。

#### 5.2.5  通过准则

a)  在正常环境测试条件下，各功率控制级应满足表2、3中规定的发射输出功率及其容限要求；

b)  其他：其GMSK调制方式下的最大输出功率的容限为+/-2dB。

其8-PSK调制方式下的最大输出功率的容限根据不同功率等级分为+/-2dB，

+/-3dB，+3/-4dB。（表2、表3 ）

表2  GSM 900 8-PSK 调制发射输出功率

| 功率控制级 | 发射机载频峰值 功率dBm | 容限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 极限 |
| 5 | 33 | ±2.0dB | ±2.5dB |
| 6 | 31 | ±3dB | ±4 dB |
| 7 | 29 | ±3dB | ±4 dB |
| 8 | 27 | ±3dB | ±4 dB |
| 9 | 25 | ±3dB | ±4 dB |
| 10 | 23 | ±3dB | ±4 dB |
| 11 | 21 | ±3dB | ±4 dB |
| 12 | 19 | ±3dB | ±4 dB |
| 13 | 17 | ±3dB | ±4 dB |
| 14 | 15 | ±3dB | ±4 dB |
| 15 | 13 | ±3dB | ±4 dB |
| 16 | 11 | ±5dB | ±6 dB |
| 17 | 9 | ±5dB | ±6 dB |
| 18 | 7 | ±5dB | ±6 dB |
| 19 | 5 | ±5dB | ±6 dB |

表3  GSM 1800  8-PSK 调制发射输出功率

| 功率控制级 | 发射机载频峰值 功率dBm | 容限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 极限 |
| 0 | 30 | ±3 dB | ±4dB |
| 1 | 28 | ±3 dB | ±4 dB |
| 2 | 26 | ±3 dB | ±4 dB |
| 3 | 24 | ±3 dB | ±4 dB |
| 4 | 22 | ±3 dB | ±4 dB |
| 5 | 20 | ±3 dB | ±4 dB |
| 6 | 18 | ±3 dB | ±4 dB |
| 7 | 16 | ±3 dB | ±4 dB |
| 8 | 14 | ±4 dB | ±4 dB |
| 9 | 12 | ±4 dB | ±5 dB |
| 10 | 10 | ±4 dB | ±5 dB |
| 11 | 8 | ±4 dB | ±5 dB |
| 12 | 6 | ±4 dB | ±5 dB |
| 13 | 4 | ±5 dB | ±5 dB |
| 14 | 2 | ±5 dB | ±6 dB |

## 5.3  发射输出频谱

### 5.3.1  基本概念

输出射频功率谱是由于调制和功率切换等原因由无线网卡在标称载频的邻近边带上产生的射频频谱，它包括调制频谱和切换瞬态频谱（开关频谱）。

### 5.3.2  测试目的

检验输出射频频谱连续调制和宽带噪声带来的调制频谱和由于功率切换而在标称载频的邻近频带上产生RF切换频谱质量。

### 5.3.3  初始测试条件

a)   按图1要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

### 5.3.4  测试步骤

- UUT与综测仪建立通话；

- 在综测仪上将UUT设置到环回模式和跳频模式；

- GSM900 TCH分别设置为：1，62，124 ；

功率等级分别设置为：5、12、19 ；

- 分别测量各信道在各功率等级上发射信号的调制频谱和开关频谱；

- 将UUT切换到DCS频段，TCH分别设置为512、698、885 ；

功率控制等级分别设置为0、7、15 ；

- 分别测量各信道在各功率等级上发射信号的调制频谱和开关频谱

### 5.3.5  通过准则

- 调制频谱的功率电平不应超出表4和5的限值；

- 切换频谱的功率电平不应超过表6和7的限值。

表 4 GSM900调制频谱限值

| 功率电平 （dBm） | 在距标称频率的所列偏置处（kHz） 测量的相对载频功率的最大电平（dB） |
| --- | --- |
|  | 0 ～ 100 | 200 | 250 | 400 | 600 ～ 1800 | 1800 ～ 3000 |
| ≤33 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -63 |

表 5 DSC1800调制频谱限值

| 功率电平 （dBm） | 在距标称频率的所列偏置处（kHz） 测量的相对载频功率的最大电平（dB） |
| --- | --- |
|  | 0～ 100 | 200 | 250 | 400 | 600～ 1800 | 1800～ 3000 |
| 30 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -65 |
| 28 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -63 |
| 26 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -61 |
| ≤24 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -59 |

表 6 GSM900M开关频谱限值

| 功率电平(dBm) | 距载频不同偏置处的最大功率(dBm) |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 33 31 29 27 25 23 ≤21 | -19 -21 -23 -23 -23 -23 -23 | -21 -23 -25 -26 -26 -26 -26 | -21 -23 -25 -27 -29 -31 -32 | -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 |

表 7 DCS1800M开关频谱限值

| 功率电平(dBm) | 距载频不同偏置处的最大功率(dBm) |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 30 28 26 24 22 ≤20 | -22 -23 -23 -23 -23 -23 | -24 -25 -26 -26 -26 -26 | -24 -26 -28 -30 -31 -32 | -27 -29 -31 -33 -35 -36 |

## 5.4 参考灵敏度

### 5.4.1  基本概念

a)  接收机参考性能下的最小输入电平：是指在满足固定的BLER下接收机所能接收到的最小输入电平。

b)  块误码率(BLER)：是指数字电路中错误块数与接收到的总块数之比。

### 5.4.2  测试目的

检验接收机的性能。

### 5.4.3  初始测试条件

a)   按图1要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

### 5.4.4  测试步骤

- UUT与综测仪建立通话；

- GSM900功率等级设置为：5；TCH分别设置为：1，62，124 ；

- 在综测仪上，设置UUT所允许的BLER值10%，通过调节“BS signal” 值，分别测量各信道在所允许BLER限值下所能达到的最小输入电平，即接收机接收灵敏度；

- 将UUT切换到DCS频段，功率等级设置为：0；TCH分别设置为：512、698、885；

- 按照步骤3的方法，分别测量各信道的接收灵敏度。

### 5.4.5  通过准则

a)  在多种传播环境和满足相应的灵敏度输入电平条件下，对GMSK调制在调制编码为1-4的分组数据业务信道（PDTCH/MCS1-4）上，其BLER不应超过10%（见表8）；

对8-PSK调制在调制编码为5-9的分组数据业务信道（PDTCH/MCS5-9）上，其BLER根据不同的编码不应超过10%或30%（见表9）。

b)  在多种传播环境和满足相应的灵敏度输入电平条件下，对GMSK和8-PSK调制在调制编码为1-9的上行链路状态标志（USF/MCS1-4）上，其BLER不应超过1%。

表8  PDTCH  GMSK 调制灵敏度

| 信道类型 | 传播条件 |
| --- | --- |
|  | static | static | static | static | static |
| GSM 900 |
| PDTCH/MCS-1 | dBm | -104 | -102,5 | -103 | -103 | -102 |
| PDTCH/MCS-2 | dBm | -104 | -100,5 | -101 | -100.5 | -100 |
| PDTCH/MCS-3 | dBm | -104 | -96,5 | -96,5 | -92,5 | -95,5 |
| PDTCH/MCS-4 | dBm | -101,5 | -91 | -91 | (note) | (note) |
| DCS 1 800 |
| PDTCH/MCS-1 | dBm | -104 | -102,5 | -103 | -103 | -101,5 |
| PDTCH/MCS-2 | dBm | -104 | -100,5 | -101 | -100,5 | -99,5 |
| PDTCH/MCS-3 | dBm | -104 | -96,5 | -96,5 | -92,5 | -94,5 |
| PDTCH/MCS-4 | dBm | -101,5 | -90,5 | -90,5 | (note) | (note) |

表9  PDTCH  8-PSK 调制灵敏度

| GSM 900 |
| --- |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | static | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) | HT (no FH) |
| PDTCH/MCS-5 | dBm | -98 | -93 | -94 | -93 | -92 |
| PDTCH/MCS-6 | dBm | -96 | -91 | -91,5 | -88 | -89 |
| PDTCH/MCS-7 | dBm | -93 | -84 | -84 | (note 2) | -83 (note 3) |
| PDTCH/MCS-8 | dBm | -90,5 | -83 (note 3) | -83 (note 3) | (note 2) | (note 2) |
| PDTCH/MCS-9 | dBm | -86 | -78,5 (note 3) | -78,5 (note 3) | (note 2) | (note 2) |
| DCS 1 800 |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | static | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) | HT (no FH) |
| PDTCH/MCS-5 | dBm | -98 | -93,5 | -93,5 | -93 | -89,5 |
| PDTCH/MCS-6 | dBm | -96 | -91 | -91 | -88 | -83,5 |
| PDTCH/MCS-7 | dBm | -93 | -81,5 | -80,5 | (note 2) | (note 2) |
| PDTCH/MCS-8 | dBm | -90,5 | -80 (note 3) | -80 (note 3) | (note 2) | (note 2) |
| PDTCH/MCS-9 | dBm | -86 | (note 2) | (note 2) | (note 2) | (note 2) |

## 5.5  同信道抑制测试

### 5.5.1  基本概念

同信道抑制是指无线网卡接收部分抵制来自同一信道的干扰信号的能力。即接收机在其标称频率上存在一个无用调制信号的情况下，接收一个有用调制信号时其性能不低于给定指标（BLER不超过10%）的能力。指标为：< 9dBm

### 5.6.1  测试目的

检验无线网卡接收电路抵抗同信道干扰信号的能力。(有用信号和干扰信号都是已调信号，且在同一个频率和时隙上发送到接收机的输入端，然后测量接收机抑制干扰信号的能力)。

### 5.6.2  初始测试条件

a)   按图2要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

图2

### 5.6.3  测试步骤

a)  UUT与综测仪在TCH信道上建立通话；

b)  绝对射频频道号（ARFCN）在GSM频段选62，在DCS频段选698。

有用信号为标准测试信号（标准调制电平为-85dBm），频率为RX的标称频率。

c)  GSM900功率等级设置为：5；TCH分别设置为：1，62，124 ；

d)  用射频信号发生器产生一个无用（干扰）信号，信号频率为各频段相应频道的标称频率，信号电平设置为-102dBm/-100dBm。该信号为连续的GMSK调制信号，其调制数据为随机数据，与有用信号的比特转换没有固定的关系。并通过信号分配器连接到无线网卡RF头处。

e)  调节频信号发生器的输出电平, 使BLER不超过10%。并记下此时高频信号发生器的输出电平。

有用信号电平减干扰信号电平所得值即为同信道抑制比。同信道抑制比应 <9dBm。

f)  将UUT切换到DCS频段，功率等级设置为：0；TCH分别设置为：512、698、885；

g)  按照步骤d ,e的方法，分别测量各信道同信道抑制比。

### 5.5.4  通过准则

a)   在多种传播环境和满足相应的有用信号与干扰信号功率比（C/Ic）条件下，      对GMSK调制在PDTCH/MCS1-4上，其BLER不应超过10%（见表10）；                 对8-PSK调制在PDTCH/MCS5-9上，其BLER根据不同的编码不应超过10%或30%（见表11）。

b)   在多种传播环境和满足相应的有用信号与干扰信号功率比（C/Ic）条件下，对GMSK和8-PSK调制在USF/MCS1-4上，其BLER不应超过1%（见表12、13）。

表10  GMSK调制在PDTCH/MCS1-4 的同信道抑制

| 信道类型 | 传播条件 |
| --- | --- |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| GSM 900 |
| PDTCH/MCS-1 | dB | 13 | 10,5 | 9,5 | 10 |
| PDTCH/MCS-2 | dB | 15 | 12,5 | 12 | 12 |
| PDTCH/MCS-3 | dB | 16,5 | 17 | 17 | 19 |
| PDTCH/MCS-4 | dB | 19 | 22 | 22 | (note) |
| DCS 1 800 |
| PDTCH/MCS-1 | dB | 13 | 10 | 9,5 | 10 |
| PDTCH/MCS-2 | dB | 15 | 12 | 12 | 12 |
| PDTCH/MCS-3 | dB | 16,5 | 17 | 18 | 19 |
| PDTCH/MCS-4 | dB | 19 | 23 | 23 | (note) |

表11  8-MSK调制在PDTCH/MCS5-9 的同信道抑制

| GSM 900 |
| --- |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| PDTCH/MCS-5 | dB | 19,5 | 15,5 | 14,5 | 16,5 |
| PDTCH/MCS-6 | dB | 21,5 | 18 | 17,5 | 21 |
| PDTCH/MCS-7 | dB | 26,5 | 25 | 24.5 | (note 1) |
| PDTCH/MCS-8 | dB | 30,5 | 25,5 (note 2) | 25,5** | (note 1) |
| PDTCH/MCS-9 | dB | 25,5 (note 2) | 30,5 (note 2) | 30,5** | (note 1) |
| DCS 1800 |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| PDTCH/MCS-5 | dB | 19,5 | 15 | 15,5 | 16,5 |
| PDTCH/MCS-6 | dB | 21,5 | 18 | 18,5 | 21 |
| PDTCH/MCS-7 | dB | 26,5 | 27,5 | 28 | (note 1) |
| PDTCH/MCS-8 | dB | 30,5 | 29,5 (note 2) | 29 (note 2) | (note 1) |
| PDTCH/MCS-9 | dB | 25,5 (note 2) | (note 1) | (note 1) | (note 1) |

表12  GMSK调制在USF/MCS1-4 的同信道抑制

| 信道类型 | 传播条件 |
| --- | --- |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| GSM 900 |
| USF/MCS-1 to 4 | dB | 18 | 11 | 9,5 | 9,5 |
| DCS 1 800 |
| USF/MCS-1 to 4 | dB | 18 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| GSM 900 |
| USF/MCS-5 to 9 | dB | 17 | 11,5 | 9 | 9 |
| DCS 1 800 |
| USF/MCS-5 to 9 | dB | 17 | 10 | 9 | 9 |

表13   8-MSK调制在USF/MCS5-9 的同信道抑制

## 5.6  邻信道抑制测试

### 5.6.1  基本概念

邻信道抑制是指无线网卡接收部分抵制来自相邻频道的干扰信号的能力。

即接收机在邻信道存在无用信号的情况下，接收一个有用调制信号时，其接收性能不低于给定指标（BLER不超过10%）的能力。

指标为：±200KHZ：＜-9dBm；±400KHZ：＜-41dBm。

邻信道可以分为在RF频谱上的相邻和在时间上的相邻，因此有两种邻信道选则性：

a)邻RF信道选则性；b)邻时隙选则性。这里是指a)。

### 5.6.1  测试目的

检验接收电路的邻道选择。

### 5.6.2  初始测试条件

a)   按图2要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

图2

### 5.6.3  测试步骤

a)  UUT与综测仪在TCH信道上建立通话；

b)  绝对射频频道号（ARFCN）在GSM频段选62，在DCS频段选698。

有用信号为标准测试信号（标准调制电平为-85dBm），频率为RX的标称频率。

无用信号（干扰信号）为连续的GMSK调制信号。

c)  GSM900功率等级设置为：5；TCH分别设置为：1，62，124 ；

d)  用射频信号发生器产生一个无用（干扰）信号，信号频率分别为标称频率的±200KHZ和±400KHZ，信号电平设置为-102dBm/-100dBm。该信号为连续的GMSK调制信号，其调制数据为随机数据，与有用信号的比特转换没有固定的关系。并通过信号分配器连接到无线网卡RF头处。

e)  调节频信号发生器的输出电平,使BLER不超过10%。并记下此时高频信号发生器的输出电平。

有用信号电平减干扰信号电平所得值即为邻信道抑制比。测试的原理是通过在下行信道加入各种干扰信号来测试无线网卡的块误码率情况来检验无线网卡抗邻信道干扰的能力的。

f)  将UUT切换到DCS频段，功率等级设置为：0；TCH分别设置为：512、698、885；

g)  按照步骤d ,e的方法，分别测量各信道邻信道抑制比。

### 5.6.4  通过准则

1、  对于GMSK调制，在邻干扰信道偏移载频+/-200KHz，有用信号与邻干扰信号功率比（C/Ia1）超出C/Ic（同信道有用信号与干扰信号功率比）－18dB下：

a)  对于一个速率为TUhigh的衰减有用信号和一个速率为TUhigh的邻信道干扰信号来说，PDTCH/MCS1-4的BLER不超过10%（见表14）。

b)  对于一个速率为TUhigh的衰减有用信号和一个速率为TUhigh的邻信道干扰信号来说，USF/MCS1-4的BLER不超过1%（见表15）。

表14  GMSK调制在PDTCH/MCS1-4 的邻信道抑制

| 信道类型 | 传播条件 |
| --- | --- |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| GSM 900 |
| PDTCH/MCS-1 | dB | 13 | 10,5 | 9,5 | 10 |
| PDTCH/MCS-2 | dB | 15 | 12,5 | 12 | 12 |
| PDTCH/MCS-3 | dB | 16,5 | 17 | 17 | 19 |
| PDTCH/MCS-4 | dB | 19 | 22 | 22 | (note) |
| DCS 1 800 |
| PDTCH/MCS-1 | dB | 13 | 10 | 9,5 | 10 |
| PDTCH/MCS-2 | dB | 15 | 12 | 12 | 12 |
| PDTCH/MCS-3 | dB | 16,5 | 17 | 18 | 19 |
| PDTCH/MCS-4 | dB | 19 | 23 | 23 | (note) |

表15  GMSK调制在USF/MCS1-4 的邻信道抑制

| 信道类型 | 传播条件 |
| --- | --- |
|  | TUlow (no FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| GSM 900 |
| USF/MCS-1 to 4 | dB | 18 | 11 | 9,5 | 9,5 |
| DCS 1 800 |
| USF/MCS-1 to 4 | dB | 18 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

2、 对于8-PSK调制，在邻干扰信道偏移载频+/-200KHz，满足相应的有用信号与邻干扰信号功率比（C/Ia1）下：

a)  对于一个速率为TUhigh的衰减有用信号和一个速率为TUhigh的邻信道干扰信号来说，PDTCH/MCS5-9的BLER根据不同的编码不超过10%或30%（见表16）。

b)  对于一个速率为TUhigh的衰减有用信号和一个速率为TUhigh的邻信道干扰信号来说，USF/MCS5-9的BLER不超过1%（见表16）。

表16  8-MSK调制在PDTCH/MCS5-9 的邻信道抑制

| GSM 900 |
| --- |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | TUlow (no FH) | TUlow (ideal FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| PDTCH/MCS-5 | dB | 2,5 | -2 | -1 | -2 | 1 |
| PDTCH/MCS-6 | dB | 5,5 | 0,5 | 2 | 1 | 6,5 |
| PDTCH/MCS-7 | dB | 10,5 | 8 | 10 | 9 | (note 1) |
| PDTCH/MCS-8 | dB | 15,5 | 9 (note 2) | 11 (note 2) | 10,5 (note 2) | (note 1) |
| PDTCH/MCS-9 | dB | 10 (note 2) | 12,5 (note 2) | 17 (note 2) | 15,5 (note 2) | (note 1) |
| USF/MCS-5 to 9 | dB | -1 | -8,5 | -8 | -9,5 | -9 |
| DCS 1 800 |
| 信道类型 | 传播条件 |
|  | TUlow (no FH) | TUlow (ideal FH) | TUhigh (no FH) | TUhigh (ideal FH) | RA (no FH) |
| PDTCH/MCS-5 | dB | 2,5 | -2 | -2 | -1,5 | 1 |
| PDTCH/MCS-6 | dB | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 6,5 |
| PDTCH/MCS-7 | dB | 10,5 | 8 | 12,5 | 12 | (note 1) |
| PDTCH/MCS-8 | dB | 15,5 | 9 (note 2) | 16 (note 2) | 15,5 (note 2) | (note 1) |
| PDTCH/MCS-9 | dB | 10 (note 2) | 12,5 (note 2) | (note 1) | (note 1) | (note 1) |
| USF/MCS-5 to 9 | dB | -1 | -8,5 | -9 | -9,5 | -9 |

3、 对于GMSK和8-PSK调制，在邻干扰信道偏移载频+/-400KHz，有用信号与邻干扰信号功率比（C/Ia2）超出C/Ic（同信道有用信号与干扰信号功率比）－50dB下：

a)  对于一个速率为TUhigh的衰减有用信号和一个速率为TUhigh的邻信道干扰信号来说，PDTCH/MCS1-4的BLER不超过10%；PDTCH/MCS5-9的BLER根据不同的编码不超过10%或30%。

b)  对于一个速率为TUhigh的衰减有用信号和一个速率为TUhigh的邻信道干扰信号来说，USF/MCS1-9的BLER不超过1%。

## 5.7  互调抑制测试

### 5.7.1  基本概念

互调抑制测量反映了当在指定频率上存在两个以上的无用信号时接收机接收有用调制信号仍足指标的能力。（BLER不超过10%）

### 5.7.2  测试目的

检验无线网卡接收机抑制因信号的相互作用在接收机输出端造成干扰的能力。在下行信道加入干扰信号检查接收误码，判断接收机的性能。

### 5.7.3  初始测试条件

a)   按图3要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

图3

### 5.7.4  测试步骤

a)  UUT与综测仪在TCH信道上建立通话；

b)  绝对射频频道号（ARFCN）在GSM频段选62，在DCS频段选698。

有用信号为标准测试信号（标准调制电平为-85dBm），频率为RX的标称频率。

无用信号（干扰信号）为连续的GMSK调制信号。

c)  GSM900功率等级设置为：5；TCH分别设置为：1，62，124。

d)  用射频信号发生器1产生一个无用（干扰）信号，信号频率分别为标称频率的±800KHZ，信号电平设置为-102dBm/-100dBm（未调制的信号），并通过信号分配器连接到无线网卡RF头处。

用射频信号发生器2产生一个无用（干扰）信号，信号频率分别为标称频率的±1600KHZ，信号电平设置为-102dBm/-100dBm，该信号为连续的GMSK调制信号，其调制数据为随机数据，与有用信号的比特转换没有固定的关系，并通过信号分配器连接到无线网卡RF头处。

e)  分别调节频信号发生器1和2的输出电平, 使BLER不超过10%。并分别记下此时高频信号发生器1和2的输出电平值。取高频信号发生器1和2的输出电平值中较小的一个作为干扰信号电平。

有用信号电平减干扰信号电平所得值即为互调抑制比。测试的原理是通过在下行信道加入各种干扰信号来测试无线网卡的块误码率情况来检验无线网卡抗互调抑制的能力的。

f)  将UUT切换到DCS频段，功率等级设置为：0；TCH分别设置为：512、698、885；

g)  按照步骤d ,e的方法，分别测量各信道互调抑制比。

### 5.7.5  通过准则

a)   PDTCH/MCS1-4的BLER不超过10%；PDTCH/MCS5-9的BLER根据不同的编码不超过10%或30%。互调抑制＜-51dBm

b)   USF/MCS1-9的BLER不超过1%。

互调抑制测试信号电平

|  | GSM 900 | DCS 1 800 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Class 1 and 2 | Class 3 |
| 干扰信号1 dBVemf( ) | 64 | 64 | 68 |
| 干扰信号2 dBVemf( ) | 63 | 64 | 68 |
| 互调抑制比 | -49 | -49 | -45 |

## 5.8  阻塞和杂散响应测试

### 5.8.1  基本概念

阻塞测试反映了当存在无用输入信号时，接收机接收有用调制输入信号是否满足指标要求的能力，该无用信号所在频率为除邻信道或引起杂散响应的频率以外的频率。

### 5.8.2  测试目的

检验无线网卡接收电路抗干扰的能力。

### 5.8.3  初始测试条件

a)   按图4要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

图4

### 5.8.4  测试步骤

a)  UUT与综测仪建立通话；

b)  绝对射频频道号（ARFCN）在GSM频段选62，在DCS频段选698。有用信号为标准测试信号（标准调制电平为-85dBm），频率为RX的标称频率。

C)  GSM900功率等级设置为：5；TCH分别设置为：1，62，124 ；

d)  用射频信号发生器产生一个无用（干扰）信号，信号频率分别为有用信号频率 加 有用信号频率乘1%和有用信号频率 减 有用信号频率乘1%。信号电平设置为-102dBm/-100dBm（未调制信号）。并通过信号分配器连接到无线网卡RF头处。

e)  调节频信号发生器在不同信号频率下的输出电平，使BLER不超过10%。并记下此时高频信号发生器输出的两种电平值，取电平值较小的一个作为干扰信号电平。

有用信号电平 减 干扰信号电平所得值即为阻塞。测试的原理是通过在下行信道加入各种干扰信号来测试无线网卡机的块误码率情况来检验无线网卡抗干扰能力的。

f)  将UUT切换到DCS频段，功率等级设置为：0；TCH分别设置为：512、698、885；

g)  按照步骤d ,e的方法，分别测量各信道阻塞。

### 5.8.5  通过准则

a)  带内阻塞和带外阻塞应满足（表17）的要求。

b)  PDTCH/MCS1-4的BLER不超过10%；PDTCH/MCS5-9的BLER根据不同的编码不超过10%或30%，USF/MCS1-9的BLER不超过1%。

c)   带内阻塞扫描对于GSM900失败点不超过6个；对于DCS1800失败点不超过12个;

带外阻塞扫描失败点应不超过24个;

表17 带内阻塞和带外阻塞标准

| Frequency | GSM900 | DCS1800 |
| --- | --- | --- |
| band | dBµV (emf) | dBm | dBµV emf) | dBm |
| in-band |
| 600 kHz ( ¦f-fo ¦ < 800 kHz | 70 | -43 | 70 | -43 |
| 800 kHz ( ¦f-fo ¦ < 1,6 MHz | 70 | -43 | 70 | -43 |
| 1,6 MHz ( ¦f-fo ¦ < 3 MHz | 80 | -33 | 80 | -33 |
| 3 MHz ( ¦f-fo ¦ | 90 | -23 | 87 | -26 |
| out-of-band |
| (a) | 113 | 0 | 113 | 0 |
| (b) | - | - | 101 | -12 |
| (c) | - | - | 101 | -12 |
| (d) | 113 | 0 | 113 | 0 |

## 5.9  有效的接收机输入电平范围测试

#### 5.9.1   测试目的

有效的输入电平范围指块误码率在满足指定的极限条件下，接收机所能接收到的调制信号的电平范围。

#### 5.9.2   初始测试条件

a)   按图1要求连线 ；

b)   在综测仪上正确设置好线损。

#### 5.9.3   测试步骤

a)  UUT与综测仪建立通话；

b)  GSM900功率等级设置为：5；TCH分别设置为：1，62，124 ；

c)  在综测仪上，设置UUT所允许的BLER值为10%，通过调节“BS signal” 值，分别测量各信道在所允许BLER限值下所能达到的最大和最小输入电平，即接收机输入电平范围；

d)  将UUT切换到DCS频段，功率等级设置为：0；TCH分别设置为：512、698、885；

e)  按照步骤3的方法，分别测量各信道的接收输入电平范围。

#### 5.9.4  通过准则

a)  在静态和EQ传播条件下GMSK调制的原始数据比特应满足 表18 的要求。

b)  在静态传播条件下8-PSK调制的原始数据比特应满足表19的要求。

c)  在静态传播条件下有着随机频率偏置的8-PSK调制的原始数据比特应满足一定的要求。

表18 在静态和EQ传播条件下GMSK调制

|  | GSM900 | DCS1800 |
| --- | --- | --- |
| 信号类型 | 测量类型 | 传播条件 | 测试极限误差（%） | 测试极限误差（%） |
| GMSK | BER | Static<= 73dB(Vemf() | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Static<= 98dB(Vemf() | 0,122 | 0,122 |
|  |  | Static<= 90dB(Vemf() EQ | 3,25 | 3,25 |
| 8PSK | BLER | Static<= 73dB(Vemf() | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Static<= 87dBµVemf() | 0,122 | 0,122 |
| 8PSK 频率误差<=0,1 ppm | BER | Static <= 73dBµVemf() | 0,012 | 0,122 |

表19 在静态传播条件下8-PSK调制

| 信道类型 | GSM900 | DCS1800 |
| --- | --- | --- |
|  | 传播条件 |
|  | static | static |
| PDTCH/MCS-5 | dBm | -98 | -98 |
| PDTCH/MCS-6 | dBm | -96 | -96 |
| PDTCH/MCS-7 | dBm | -93 | -93 |
| PDTCH/MCS-8 | dBm | -90,5 | -90,5 |
| PDTCH/MCS-9 | dBm | -86 | -86 |
| USF/MCS-5 to 9 | dBm | -102 | -102 |
| E-FACCH/F | dBm | -102 | -102 |
| E-TCH/F28.8 T | dBm | -97.5 | -97.5 |
| E-TCH/F 32 T | dBm | -99 | -99 |
| E-TCH/F28.8 NT | dBm | -98 | -98 |
| E-TCH/F43.2 NT | dBm | -95 | -95 |

# Text boxes

This document contains proprietary information of Wewins Corporation and is not to be disclosed or used except in accordance with applicable agreements

The offer of Wewins is valid for three months on submission.

@ 2007 Wewins Corporation. All Rights Reserved

高频信号发生器

高频信号发生器1

RF衰减器

U

U

T

信号分配器

高频信号发生器2

综合测试仪

RF衰减器

U

U

T

信号分配器

高频信号发生器

综合测试仪

RF衰减器

U

U

T

信号分配器

综合测试仪

RF衰减器

U

U

T

信号分配器

高频信号发生器

综合测试仪