对讲机有如下一些主要的性能指标：

a) 频率误差：未调制载波频率与指配频率之差；
b) 输出载波功率：在未加调制的情况下，一个射频周期内发射机架给予传输线的平均功率。
c) 杂散射频分量：除了载波及其发射带宽附近处的调制分量外，在离散频率上或在窄频带内有一显著分量的信号。包括谐波和非谐波以及寄生分量。
d) 邻道功率：在按信道划分的系统中工作的发射机，以规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那一部分功率。
e) 音频失真：除去其基波分量的失真正弦信号的均方根值与全信号均方根值之比，用百分数表示，这一失真的正弦信号包括谐波分量、电源纹波和非谐波分量。
f) 调制了限制：发射机音频电路防止调制超过最大允许偏移的能力。
g) 额定音频输出功率：当接收机在规定的工作条件下其输出端连接规定负载时可得到的功率。
h) 参考灵敏度：又称为最大可用灵敏度，在规定的频率和调制下，使接收输出端产生准信噪比（12Dbsinad）的输入信号电平。
i) 选择性：表征接收机有用输入信号抗拒无用输入信号的能力。通过测量邻信号选择性、共信道抑制、阻塞、杂散响应、互调抗扰性等性能加以评定。
需要指出的是：对讲机的电性能指标各国和各地区以及不同的行业都由于各标准的测量方法也有差别，所以不能简单地根据指标的数值来判定产品指标的高低，还要有具体标准为依据。如：互调抗扰性指标，欧洲标准、美国FCL，香港电讯局标准中，由于测量方法的不同，在测量同一台机器时，指标数值有很大的差别。