## Slide 1: 第四章 干扰滤波技术
干扰滤波在EMC设计中作用
差模干扰和共模干扰
常用滤波电路
怎样制作有效的滤波器
正确使用滤波器

## Slide 2: 滤波器的作用
信号滤波器
电源滤波器
切断干扰沿信号线或电源线传播的路径，与屏蔽共同构成完善的干扰防护。
Notes: <number>
<footer>
<header>
在电磁屏蔽技术中我们已经知道,任何直接穿透屏蔽体的导线都会造成屏蔽体的失效。在实际中，很多屏蔽严密的机箱（机柜）就是由于有导体直接穿过屏蔽箱而导致电磁兼容试验失败，这是缺乏电磁兼容经验的设计师感到困惑的典型问题之一。
判断这种问题的方法是将设备上在试验中没有必要连接的电缆拔下，如果电磁兼容问题消失，说明电缆是导致问题的因素。解决这个问题有效方法之一是在电缆的端口处使用滤波器，滤除电缆上不必要的频率成份，减小电缆产生的电磁辐射，也防止电缆上感应到的环境噪声传进设备内的电路。
概括地说：滤波器的作用是仅允许工作必须的信号频率通过，而对工作不必须的信号频率有很大的衰减作用，这样就使产生干扰的机会减为最少。
从电磁兼容的角度考虑，电源线也是一个穿过机箱的导体，它对设备电磁兼容性的影响与信号线是相同的。因此电源线上必须安装滤波器。特别是近年来开关电源广泛应用，开关电源的特征除了体积小、效率高、稳压范围宽外，强烈的电磁干扰发射也是一大特征，电源线上如果不安装滤波器，没有可能满足电磁兼容的要求。
安装在电源线上的滤波器称为电源线干扰滤波器，安装在信号线上的滤波器称为信号线干扰滤波器。之所以这样来划分，主要是因为两者除了都有对电磁干扰有尽量大的抑制作用外，分别还有一些特殊的考虑。
信号滤波器还要考虑滤波器不能对工作信号有严重的影响，不能造成信号的失真。
电源滤波器除了要保证满足安全方面的要求外，还要注意当负载电流较大时，电路中的电感不能发生饱和（导致滤波器性能下降）。

## Slide 3: 共模和差模电流
~
~
Notes: 电缆上的干扰按照干扰电流的流动路径分为共模干扰电流和差模干扰电流两种，由于对这两种干扰电流的滤波方法不相同，因此在进行滤波设计之前必须了解所面对的干扰电流的种类。
共模干扰电流：干扰电流在电缆中的所有导线上幅度/相位相同，它在电缆与大地之间形成的回路中流动。造成这种干扰的电流的原因有三个,一个是外界电磁场在电缆中的所有导线上感应出来电压(这个电压相对于大地是等幅同相的) ，这个电压产生电流；另一个原因是由于电缆两端的设备所接的地电位不同所致，在这个地电压的驱动下产生电流；第三个原因是设备上的电缆与大地之间有电位差，这样电缆上会有共模电流。
从定义容易理解，共模电流本身并不会对电路产生影响，只有当共模电流转变为差模电流（电压）时，才会对电路产生影响。这种情况发生在电路不平衡的情况下。
另外，如果设备在其电缆上产生共模电流，则电缆会产生强烈的电磁辐射，造成设备不能满足电磁兼容标准中对辐射发射的限制要求，或对其它设备造成干扰。
差模干扰电流：干扰电流在信号线与信号地线之间（或电源线的火线和零线之间）流动。在信号电缆中，差模干扰电流是由外界电磁场在信号线和信号地线构成的回路中感应出的。由于电缆中的信号线与其地线靠得很近，因此形成的环路面积很小，所以外界电磁场感应的差模电流一般不会很大。在电源线中，差模干扰电流往往是由电网上其它电器的电源发射出的（特别是开关电源）和感性负载通断时产生的（其幅度往往很大）。差模干扰电流都会直接影响设备的工作。
开关电源工作时，在电源线上既会在产生很强的共模干扰，也会产生很强的差模干扰。

## Slide 4: 共模/差模干扰的产生
V
V
ICM
ICM
ICM
IDM
Notes: 电网中电感性开关的通断，会产生差模的脉冲干扰，
空间的电磁波（通信、雷达、雷电等）在电缆上感应出共模干扰
两台设备之间的地线电位导致共模电流

## Slide 5: 开关电源噪声
50Hz的奇次谐波（1、3、5、7 ）
开关频率的基频和谐波（1MHz以下差模为主，1MHz以上共模为主）
Notes: 开关电源产生的噪声有两类：
第一类：由于非线性产生的，为电源基频的奇次谐波。电磁兼容标准对这种谐波发射的都有限制。（GJB 151A中的 CE101）
第二类：开关工作模式产生的，频率较低的成分以差模形式出现在电源输入线上，频率较高的成分以共模形式出现。
共模噪声是由于高频成份辐射产生的：
三极管与散热片之间的寄生电容，将三极管的开关噪声耦合导地线上，
脉冲回路产生的辐射感应导所有导线上
负载电流越大，或输入电压越低，则差模干扰越强
共模干扰当输入电压最高时，最大，与负载无关。

## Slide 6: 干扰滤波器的种类
衰减
衰减
衰减
衰减
低通
带通
高通
带阻
3dB
截止频率
Notes: <number>
<footer>
<header>
根据要滤除的干扰信号的频率与工作频率的相对关系，干扰滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等种类。
电磁兼容设计中，低通滤波器用得最多，因为：
电磁干扰大多频率较高的信号，因为频率越高的信号越容易辐射和耦合
数字电路中许多高次谐波是电路工作所不需要的，必须滤除，防止对其它电路产生干扰。
电源线上的滤波器都是地同滤波器。
高通滤波器用在干扰频率比信号频率低的场合，如在一些靠近电源线的敏感信号线上滤除电源谐波造成的干扰。
带通滤波器用在信号频率仅占较窄带宽的场合，如通信接收机的的天线端口上要安装带通滤波器，仅允许通信信号通过。
带阻滤波器用在干扰频率带宽较窄，而信号频率较宽的场合，如距离大功率电台很近的电缆端口处要安装阻带频率等于电台发射频率的带阻滤波器。

## Slide 7: 低通滤波器类型
C

T
L
反

Notes: <number>
<footer>
<header>
在电磁干扰抑制中，低通滤波器使用得最多。因此下面对低通滤波器做较详尽的介绍。
常用的低通滤波器是用电感和电容组合而成的，电容并联在要滤波的信号线与信号地线之间（滤除差模干扰电流）或信号线与机壳地或大地之间（滤除共模干扰电流）电感串联在要滤波的信号线上。
按照电路结构分，有单电容型(C型)，单电感型(L型)，  型和 反型，T型，型。不同结构的滤波电路主要有两点不同：
1 电路中的滤波器件越多，则滤波器阻带的衰减越大，滤波器通带与阻带之间的过渡带越短。
2 不同结构的滤波电路适合于不同的源阻抗和负载阻抗。

## Slide 8: 电路与插入损耗的关系
20
40
60
80
100
fc 10fc 100fc 1000fc
5阶 4阶 3阶 2阶 1阶
20N/十倍频程
6N/倍频程
插入损耗
dB
Notes: <number>
<footer>
<header>
低通滤波器的阶数(元件数)越高，其过渡带越短。
过渡带与器件数量的关系：当严格按照滤波器设计方法设计滤波电路时，每增加一个器件，过渡带的斜率增加 20dB/十倍频程，或 6dB/倍频程。因此，若滤波器由N个器件构成，则过渡带的斜率为 20NdB/十倍频程，或 6NdB/倍频程。
怎样确定过渡带：两种情况下要求过渡带较短。一种情况是：干扰信号的频率与工作信号频率靠的较近时；例如，有用信号的频率为10~50MHz，干扰的频率为100MHz，需要将干扰抑制20dB（这是较低的要求），则要求滤波器的阶数至少为4阶。另一种情况是：干扰的强度较强，需要抑制量较大；例如，有用信号的频率为10MHz以下，干扰的频率为100MHz，需要将干扰抑制60dB，则要求滤波器的阶数至少为3阶 。
增加滤波器的器件数仅增加了过渡带的斜率，而不能改变滤波器的截止频率。滤波器的截止频率与滤波器件的参数有关。例如，要增加滤波器对较低频率干扰的衰减，只能通过增加电感的电感量或电容的电容量。
提示：不要试图用有源滤波器来解决电磁干扰的问题，因为有源器件（运算放大器）本身又是一个干扰发生源，由于其非线性作用，会产生新的干扰频率成分。

## Slide 9: 确定滤波器阶数
50 100
欲衰减20dB
4  6=24  20
至少4阶滤波器
10 100
1  20 = 20
1阶滤波器就可以了
为了保险，可用2阶
欲衰减20dB
L、C的数值决定截止频率
阶数决定过渡带的陡度
Notes: 当信号频率与干扰频率考得很近时，需要滤波器的阶数较高。
考虑到器件的误差，有时过渡带的陡度不能达到理论值，因此要留有一定的富余量。

## Slide 10: 根据阻抗选用滤波电路
源阻抗 | 电路结构 | 负载阻抗
高 | C、、多级 | 高
高 | 、多级 | 低
低 | 反、多级反 | 高
低 | L、多级L | 低
规律：电容对高阻，电感对低阻
Notes: 要注意的是，实际电路的阻抗很难估算，特别是在高频时（电磁干扰问题往往发生在高频），由于电路寄生参数的影响，电路的阻抗变化很大，而且电路的阻抗往往还与电路的工作状态有关，再加上电路阻抗不同的频率上也不一样。因此，在实际中，哪一种滤波器有效主要靠试验的结果确定。

## Slide 11: 插入损耗的估算
Fco = 1/(2 Rp C)
ZL
~
Zs、ZL并联
C
IL = 20 lg(CRp)
IL
IL = 20 lg(L/Rs)
Fco = Rs/(2 L）
Zs、ZL串联
~
Zs
L
Zs
ZL
Notes: 滤波器对干扰的衰减作用用插入损耗表征，插入损耗IL的定义如下：
IL = 20 lg（V1 / V2） dB
式中： V1 是信号源与测量仪表（频谱仪、接收机、高频毫伏表等）直接连通时，仪表的读数， V2是在信号源与测量仪表之间插入滤波器时，仪表的读数。
实际测量时，要注意滤波器输入输出端在高频时的耦合，另外，滤波器的接地线较长时，会使高频插入损耗值减小。对于给定的滤波器电路，可以用下列公式估算其插入损耗：
单电感滤波电路： IL = 20lg[L /（ZS+ZL）] 式中，ZS、ZL分别是源和负载阻抗。ZS、ZL << 50；
单电容滤波电路： IL = 20lg[C ZSZL /（ZS+ZL）] ， 式中，ZS、ZL >>50；
形滤波电路： IL = 20lg[（L /ZS）+ LC2 ] ， 式中，ZS >> ZL ；
反形滤波电路： IL = 20lg[（L /ZL）+ LC2 ] ， 式中，ZS << ZL ；
T形滤波电路： IL = 20lg[2LC + （L2C3 + 2L）/（ZS+ZL）] ，式中，ZS、ZL < 50；
形滤波电路： IL = 20lg[2LC + （LC23 + 2C）ZSZL /（ZS+ZL）] ，式中，ZS、ZL > 50；
说明：这些公式中都假设电感、电容是理想器件，这是不符合实际情况的。

## Slide 12: 器件参数的确定
L
C
R
R
L = R / 2FC C = 1 / 2RFC
对于T形（多级T）和  形（多级）电路，最外边的电感或电容取 L/2 和 C/2，中间的不变。
Notes: 滤波器的电路形式确定以后，需要确定电感、电容的参数。
电感、电容的参数决定了滤波器的截止频率。

## Slide 13: 实际电容器的特性
ZC
实际电容
理想电容
f
引线长1.6mm的陶瓷电容器
电容量 | 谐振频率(MHZ)
1 F | 1.7
0.1 F | 4
0.01F | 12.6
3300 pF | 19.3
1100 pF | 33
680 pF | 42.5
330 pF | 60
1/2 LC
C
L
Notes: 电容器是基本的滤波器件，在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性，起到对高频干扰旁路的作用。但是，在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。
实际电容器的等效电路：实际的电容器除了电容量以外，还有电感和电阻分量。电感分量是由引线和电容结构所决定的，电阻是介质材料所固有的。电感分量是影响电容频率特性的主要指标，因此，在分析实际电容器的旁路作用时，用LC串联网络来等效。
对滤波特性的影响：实际电容器当角频率为1/√LC时，会发生串联谐振，这时电容的阻抗最小，旁路效果最好。超过谐振点后，电容器的阻抗特性呈现电感阻抗的特性 — 随频率的升高而增加，旁路效果开始变差。这时，作为旁路器件使用的电容器就开始失去旁路作用。电磁兼容设计中使用的电容要求谐振频率尽量高，这样才能够在较宽的频率范围（10kHz ~ 1GHz）内起到有效的滤波的作用。提高谐振频率的方法有两个，一个是尽量缩短引线的长度，另一个是选用电感较小的种类。从这个角度考虑，陶瓷电容是最理想的一种电容。
一个常见的错误：当电容滤波网络不能有效地抑制干扰时，设计人员就会用更大的电容来试，同时，为了方便，电容的引线保留得很长。结果导致电容在更低频率就失效（谐振频率降低），结果对高频干扰的滤波效果更差。
巧用谐振点：从图中可以看出，在谐振点以下及附近，实际电容的阻抗比理想电容的要低，因此当干扰的范围较窄时，可以利用这个特性，通过调整电容器的电容量和引线长度来使谐振频率正好落在干扰频率上（附近，）提高滤波效果。

## Slide 14: 温度对陶瓷电容容量的影响
0.15
-0.15
0
-55
125
5
-15
0
-55
125
-10
-5
COG
X7R
-60
20
-30
90
-30
0
Y5V
30
%C
%C
%C
Notes: 陶瓷电容的容量随着工作电压、电流频率、时间和环境温度等变化，电容器使用的介质介电常数越高，这些参数越不稳定，这是必须注意的。
另外，介电常数高的电容器容易发生击穿，在需要做浪涌试验的场合，一定要注意。之所以使用介电常数高的介质，是为了在较小的体积内获得较大的容量。

## Slide 15: 电压对陶瓷电容容量的影响
COG
X7R
Y5V
20
0
-20
-40
-60
-80
0 20 40 60 80 100
%额定电压（Vdc）
%C

## Slide 16: 实际电感器的特性
ZL
理想电感
实际电感
f
电感量 （H） | 谐振频率 (MHZ)
3.4 | 45
8.8 | 28
68 | 5.7
125 | 2.6
500 | 1.2
绕在铁粉芯上的电感
1/2 LC
L
C
Notes: 一段导线就构成了一个电感。要获得较大的电感量，需要将导线绕成线圈。线圈的芯材可以有两种，一种是非磁性的（空气），一种是磁性的。磁性磁芯又有闭合磁路的和开放磁路的。
电感的非理想性：实际的电感器除了电感参数以外，还有寄生电阻和电容。其中寄生电容的影响更大。理想电感的阻抗随着频率的升高成正比增加，这正是电感对高频干扰信号衰减较大的根本原因。但是，由于匝间寄生电容的存在，实际的电感器等效电路是一个LC并联网络。当角频率为1/√LC时，会发生并联谐振，这时电感的阻抗最大，超过谐振点后，电感器的阻抗特性呈现电容阻抗特性 — 随频率增加而降低。电感的电感量越大，往往寄生电容也越大，电感的谐振频率 越低。
说明1：实际感在谐振频率以下比理想电感的阻抗更高，在谐振点达到最大。利用这个特性，可以通过调整电感的电感量和绕制方法使电感在特定的频率上谐振，从而抑制特定频率的干扰。
说明2：开放磁芯由于会产生漏磁，因此会在电感周围产生较强的磁场，对周围的电路产生干扰。为了避免这个问题，尽量使用闭合磁芯。
说明3：与漏磁现象相反的现象是开放磁芯电感对外界的磁场也十分敏感（收音机内的磁性天线就是一个利用这个特性的例子），因此，要注意电感拾取外界噪声，增加电路敏感度的问题。
为了防止上述电感本身的“电磁兼容”问题，往往将电感屏蔽起来。频率较高时，可以用铜或铝等导电性良好的材料，频率低时，要使用高导磁率的材料。

## Slide 17: 电感寄生电容的来源
每圈之间的电容 CTT
导线与磁芯之间的电容CTC
磁芯为导体时，CTC为主要因素，
磁芯为非导体时，CTT为主要因素。
Notes: 电感线圈的寄生电容来自两个方面，一个是线圈每匝之间的电容，另一个是线圈导线与磁芯之间的电容。
当电感磁芯为非导体时，匝间电容是主要的，当磁芯为导体时，导线与磁芯之间的电容是主要的。
正确判断主要因素对于采取适当的措施减小寄生电容十分重要。

## Slide 18: 克服电容非理想性的方法
衰减
电容并联 LC并联 电感并联
小电容
大电容
并联电容
频率
大容量
小容量
Notes: <number>
<footer>
<header>
电磁兼容设计所面对的往往是宽带干扰信号，频率范围从几kHz到GHz以上。要滤除这么宽频带的干扰在电容和电感的使用上要十分注意。从前面的讨论知道，普通电容器很难解决这个问题。在实践中，常用这里介绍的两个方法在较宽的频率范围内获得较好的干扰抑制效果。
大小电容并联：一些富有经验的工程师会提出一个简单易行的方案：将一个大电容和一个小电容并联起来使用，大电容抑制低频干扰、小电容抑制高频。甚至可以用大、中、小三种电容并联起来使用。这种方法从直觉上是可行的。但是有如下问题。
美中不足：将大容量电容和小容量电容并联起来的方法，会在某个频率上出现旁路效果很差的现象。这是因为在大电容的谐振频率和小电容的谐振频率之间，大电容呈现电感特性（阻抗随频率升高增加），小电容呈现电容特性，实际是一个LC并联网络，这个LC并联网络在会在某个频率上发生并联谐振，导致其阻抗为无限大，这时电容并联网络实际已经失去旁路作用。如果刚好在这个频率上有较强的干扰，就会出现干扰问题。若将大、中、小三种容值的电容并联起来使用，会有更多的谐振点，亦即，滤波器在更多的频率上失效。

## Slide 19: 三端电容器的原理
引线电感与电容一起构成了一个T形低通滤波器
在引线上安装两个磁珠滤波效果更好
地线电感起着不良作用
三端电容
普通电容
30 70 1GHz
20
60
40
Notes: 三端电容：这是目前比较流行的方法。与普通电容不同的是，三端电容的一个电极上有两根引线，使用时，这两个引线串联在需要滤波的导线中。这样，导线电感与电容刚好构成了一个T形滤波器，并且消除了一个电极上的串联电感。因此三端电容比普通电容具有更高的谐振频率和滤波效果。
可以在三端电容两个相连的引线上套两个铁氧体磁主，进一步提高T形滤波器的效果。这就是常说的片状滤波器。

## Slide 20: 三端电容的正确使用
接地点要求：
1 干净地
2 与机箱或其它较大
的金属件射频搭接


Notes: 使用三端电容器或片状滤波器时，要注意中间的接地线越短越好，两侧的引线虽然没有特殊的要求，但是要避免平行部分过长，否则高频滤波效果会打很大折扣。

## Slide 21: 三端电容器的不足
寄生电容造成输入端、输出端耦合
接地电感造成旁路效果下降
Notes: 说明：三端电容器虽然比普通电容器在滤波效果上有所改善，但是还有两个因素制约着其高频效果，一个是两根引线间的寄生电容耦合，另一个是接地线的电感。因此，三端电容的滤波效果一般在300MHz以下。
另外，三端电容只能安装在线路板上，不可避免地会发生高频泄漏问题。

## Slide 22: 穿心电容更胜一筹
金属板隔离输入输出端
一周接地电感很小
Notes: <number>
<footer>
<header>
要彻底解决宽带滤波的问题应该使用穿心电容。
穿心电容：穿心电容实质上是一种三端电容，一个电极与芯线相联，另一个电极与外壳相联。使用时，一个电极通过焊接或螺装的方式直接安装在金属面板上，需要滤波的信号线连接在芯线的两端。穿心电容的滤波范围可以达到数GHz以上。之所以具有这样的特性，是因为以下两个原因：
接地电感小：当穿心电容的外客与面板之间在360°的范围内连接时，连接电感是很小的。因此，在高频时，能够提供很好的旁路作用。
输入输出没有耦合：用于安装穿心电容的金属板起到了隔离板的作用，使滤波器的输入端和输出端得到了有效的隔离，避免了高频时的耦合现象。
使用注意事项：穿心电容在受到高温焊接和温度冲击时，容易损坏，或降低可靠性。为了满足电子设备小型化的要求，穿心电容的体积越来越小。在将穿心电容焊接到面板上时，由于穿心电容与面板的热容量相差很大，会造成焊接局部温度过高，电容损坏。因此，当在大批量产品生产中使用穿心电容时，要请电容厂家协助设计焊接工艺。现在许多厂家开始提供焊接好的穿心电容阵列板。最好直接使用这种阵列板。

## Slide 23: 穿心电容的插入损耗
插入损耗
频率
1GHz
普通电容
理想电容
穿心电容
Notes: 穿心电容的阻抗接近理想电容，只是在某个频率会出现一个凹陷。

## Slide 24: 馈通滤波器使用注意事项
必须安装在金属板上，并在一周接地
最好焊接，螺纹安装时要使用带齿垫片
焊接时间不能过长
上紧螺纹时扭矩不能过大
Notes: 使用馈通滤波器时，一定要注意外壳的接地。
最理想的方法是焊接。但是有时焊接是比较困难的，甚至会损坏器件。
采用螺纹紧固时，要注意保证良好电器连接，一定要使用带齿垫片。带齿垫片的作用是刺透金属表层氧化物，切实保证良好的射频搭接。
螺纹紧固时，要注意接触面的腐蚀导致阻抗增加。采用搭接技术防止腐蚀后滤波失效。

## Slide 25: 线路板上使用馈通滤波器
线路板地线面
上面
底面
Notes: 馈通滤波器除了安装在屏蔽机箱的面板上以外，也可以安装在线路板上，将强干扰电路与敏感电路隔离开。
一种方法是在隔离界面安装一块隔离板，馈通滤波器安装在隔离板上，其滤波效果决非一般滤波电容可以比拟的。
另一种方法是将穿心电容安装在线路板的地线面上，被滤波的导线分别在地线面的两侧。

## Slide 26: 磁芯对电感寄生电容的影响
铁粉芯 C = 4.28pf C = 3.48pf 19%
铁氧体（锰锌） C = 49pf C = 51pf 4%
Notes: 电感的寄生电容来自两个方面，匝间电容和导线与磁芯间电容。磁芯的导电性越好，则寄生电容越大。
铁粉芯作磁芯时，由于它不导电，不仅寄生电容很小，而且当将绕线方式改为松散绕制时，电容下降了将近20%。
用锰锌铁氧体作磁芯时，由于这种材料导电率较高，不仅电容量较大，而且与绕线方式关系不大。

## Slide 27: 减小电感寄生电容的方法
然后：
起始端与终止端远离（夹角大于40度）
尽量单层绕制，并增加匝间距离
多层绕制时， 采用“渐进”方式绕，不要来回绕
分组绕制 （要求高时，用大电感和小电感串联起来使用）
如果磁芯是导体，首先：
用介电常数低的材料增加绕组导体与磁芯之间的距离
Notes: 要拓宽电感的工作频率范围，最关键的是减小寄生电容。
前面已经看到，只有当磁芯是非导体时，电感的寄生电容才与线圈的绕制方法关系密切。因此，如果磁芯是导体，首先要设法减小导线与磁芯之间的电容。这可以通过使用介电常数低的材料增加导线与磁芯之间的距离来实现。
解决导线与磁芯之间的电容后，可以用下面的方法可以寄生电容：
尽量单层绕制：空间允许时，尽量使线圈为单层，并使输入输出远离。
多层绕制的方法：线圈的匝数较多，必须多层绕制时，要向一个方向绕，边绕边重叠，不要绕完一层后，再往回绕。
分段绕制：在一个磁芯上将线圈分段绕制，这样每段的电容较小，并且总的寄生电容是两段上的寄生电容的串联，总容量比每段的寄生容量小。
多个电感串联起来：对于要求较高的滤波器，可以将一个大电感分解成一个较大的电感和若干电感量不同的小电感，将这些电感串联起来，可以使电感的带宽扩展。但这付出的代价是体积和成本。另外要注意与电容并联同样的问题，即引入了额外的串联谐振点。谐振点上电感的阻抗很小。

## Slide 28: 共模扼流圈
共模扼流圈中的负载电流产生的磁场相互抵销，因此磁芯不会饱和。
有意增加漏磁，
利用差模电感
Notes: 为什么要用共模扼流圈？：当电感中流过较大电流时，电感会发生饱和，导致电感量下降。共模扼流圈可以避免这种情况的发生。
共模扼流圈的结构：将传输电流的两根导线（例如直流供电的电源线和地线，交流供电的火线和零线）按照图示的方法绕制。这时，两根导线中的电流在磁芯中产生的磁力线方向相反，并且强度相同，刚好抵消，所以磁芯中总的磁感应强度为0，因此磁芯不会饱和。而对于两根导线上方向相同的共模干扰电流，则没有抵消的效果，呈现较大的电感。由于这种电感只对共模干扰电流有抑制作用，而对差模电流没有影响，因此叫共模扼流圈。
制作方法：电流的去线和回线要满足流过它们的电流在磁芯中产生的磁力线抵消的条件。对于没有很高绝缘要求的信号线，可以采用双线并绕的方法构成共模扼流圈，但对于交流电源线，考虑到两根导线之间必须承受较高的电压，必须分开绕制。
共模扼流圈寄生差模电感：理想的共模扼流圈上的两根导线产生的磁通完全抵消，磁芯永远不会饱和，并且对差模电流没有任何影响。但实际的共模扼流圈两组线圈产生的磁力线不会全集中在磁芯中，而会有一定的漏磁，这部分漏磁不会抵消掉，因此还是有一定的差模电感。
寄生差模电感的好处：由于寄生差模电感的存在，共模扼流圈可以对差模干扰有一定的抑制作用。在设计滤波器时，可以将这种因素考虑进来。
寄生差模电感的危害：会导致电感磁芯饱和。而且从磁芯中泄漏出来的差模磁场会形成新的辐射干扰源。
影响寄生差模电感的因素：线圈的绕制方法、线圈周围物体的磁导率等有关。例如，将共模扼流圈放进钢制小盒中，会增加差模电感。
差模电感的测量方法：将共模扼流圈一端的两根导线短接，在另一端上测量线圈的电感。

## Slide 29: 电感磁芯的选用
铁粉磁芯：不易饱和、导磁率低，作差模扼流圈的磁芯
铁氧体：最常用
锰锌：r = 500 ~ 10000，R = 0.1~100m
镍锌：r = 10 ~ 100，R = 1k ~ 1Mm
超微晶：r > 10000，做大电感量共模扼流圈的磁心
Notes: 空心线圈每匝产生的电感量很小，为了获得一定的电感量，往往导致电感的体积过大，匝数过多。为了用较小的体积获得较大的电感量，往往使用导磁率较高的材料作磁芯。磁芯的导磁率率越高，每匝的电感量越大。
铁粉磁芯：外表带氧化层的铁粉制成，由于铁粉相互隔开，形成了大量分布的间隙，因此不易饱和。但为此付出的代价是磁导率低。一般用做差模电感。这时磁芯不饱和是关键因素，而由于磁导率较低，需要较多的匝数才能获得需要的电感量导致的寄生电容大，对于频率较低的差模干扰并不是主要问题。
铁氧体：最常用的一种磁芯。锰锌材料的磁导率较高，电阻较小，镍锌材料的磁导率较低，电阻较大。 用作共模扼流圈的磁芯。
超微晶：以铁为主要成份的合金粉末，粉末的尺寸在10nm（相当于一般磁性材料粉末的1/1000）左右，具有很高的导磁率。价格较高，用在需要很大电感量的场合。制作共模扼流圈。

## Slide 30: 电感量与饱和电流的计算
S
D1
D2
饱和电流：
Imax = Bmax S (D1-D2)/2L
电感量：
L （nH）= 0.2 N2 r S(mm) ln (D1/D2)
电感量
厂家手册给出
厂家经常给出每匝的电感量“AL”，则 L （nH）= AL  N2
Notes: 实际制作电感时，要注意电感磁芯不能发生饱和。当电感磁芯发生饱和时，电感量变得很小，失去对干扰的抑制作用。
不同材料的磁芯，饱和特性不同，具体数值由厂家在产品手册中给出。根据这个数据，用这里的公式可以计算出在额定电流下是否会饱和。若额定电流大于Imax，就会发生饱和，需要调整磁芯的尺寸，使额定电流小于Imax 。
对于共模扼流圈，公式中的电感量为差模电感量。
电感量与线圈匝数的平方成正比，因此随着匝数的增加，电感量增加很快。如果能够得到磁芯的详细技术参数，当然可以利用公式计算电感量。如果手头有一个现成的磁芯，想用这个磁芯制作一个电感，可以用下面的方法对电感所需匝数作简单估算：
先在这个磁芯上绕 n 匝，用电感表测量其电感量，设读数为L0
如果你需要的电感量为L，则应该绕制的匝数N为：
N = n (L / L0）1/2

## Slide 31: 干扰抑制用铁氧体
Z = jL + R

R
Z
L
R(f)
1MHz 10MHz 100MHz 1000MHz
Notes: 干扰滤波器中的电感一般使用铁氧体材料做磁芯。
导线穿过铁氧体磁芯构成的电感的阻抗虽然在形式上是随着频率的升高而增加，但是在不同频率上，其机理是完全不同的。
低频：阻抗由电感的感抗构成。在低频，磁芯的磁导率较高，因此电感量较大。并且这时磁芯的损耗较小，整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感，这种电感容易造成谐振。因此在低频，有时会有干扰增强的现象。
高频：阻抗由电阻成分构成。随着频率升高，磁芯的磁导率降低，导致电感的电感量减小，感抗成分减小。但是，这时磁芯的损耗增加，电阻成分增加，导致总的阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时，电磁能量以热的形式耗散掉。
导线穿过铁氧体时的等效电路：等效电路在低频和高频时是不同的。低频时是一个电感，高频时是随频率变化的电阻。电感与电阻有着本质的区别。电感本身并不消耗能量，而仅储存能量，因此，电感会与电路中的电容构成谐振电路，是某些频率上的干扰增强。电阻是要消耗能量的，从实质上减小干扰。
电流的影响：当穿过铁氧体的导线中流过电流时，会在铁氧体磁芯中产生磁场，当磁场的强度超过一定量值时，磁芯发生饱和，磁导率急剧降低，电感量减小。因此，当滤波器中流过较大的电流时，滤波器的低频插入损耗会发生变化。高频时，磁芯的磁导率已经较低，并且高频时主要靠磁芯的损耗特性工作，因此，电流对滤波器的高频特性影响不大。

## Slide 32: 铁氧体磁环使用方面的一些问题

1 10 100 1000
125
4500
1250
600
300个
30个
0.1 1 10 100 1000
½匝
1½匝



无偏置
有偏置
Notes: 铁氧体材料的选择：根据要抑制干扰的频率不同，选择不同磁导率的铁氧体材料。铁氧体材料的磁导率越高，低频的阻抗越大，高频的阻抗越小。另外，一般导磁率高的铁氧体材料介电常数较高，当导体穿过时，形成的寄生电容较大，这也降低了高频的阻抗。
铁氧体磁环的尺寸确定：磁环的内外径差越大，轴向越长，阻抗越大。但内径一定要包紧导线。因此，要获得大的衰减，尽量使用体积较大的磁环。
共模扼流圈的匝数：增加穿过磁环的匝数可以增加低频的阻抗，但是由于寄生电容增加，高频的阻抗会减小。盲目增加匝数来增加衰减量是一个常见的错误。当需要抑制的干扰频带较宽时，可在两个磁环上绕不同的匝数。
例：某设备有两个超标辐射频率点，一个是为40MHz，另一个为900MHz。经检查，确定是电缆的共模辐射所致。在电缆上套一个磁环（1/2匝），900MHz的干扰明显减小，不再超标，但是40MHz频率仍然超标。将电缆在磁环上绕3匝，40MHz干扰减小，不再超标，但900MHz超标。怎样解决这个问题？
电缆上铁氧体磁环的个数：增加电缆上的铁氧体磁环的个数，可以增加低频的阻抗，但高频的阻抗会减小。这是因为寄生电容增加的缘故。
偏置电流的影响：当穿过铁氧体磁环的导体上有电流时，铁氧体的阻抗会减小，适当增加磁环的长度可以弥补这个损失。由于铁氧体磁环主要对高频干扰其抑制作用，而高频干扰一般为共模干扰，因此在使用时，将载有电流及其回流的导线对同时穿过铁氧体，就可以避免电流偏置，同时对共模干扰电流的衰减作用没有改变。
铁氧体磁环的安装位置：一般尽量靠近干扰源。对于屏蔽机箱上的电缆，磁环要尽量靠近机箱的电缆进出口。
与电容式滤波连接器一起使用效果更好：由于铁氧体磁环的效果取决于原来共模环路的阻抗，原来回路的阻抗越低，则磁环的效果越明显。因此当原来的电缆两端安装了电容式滤波连接器时，其阻抗很低，磁环的效果更明显。

## Slide 33: 低通滤波器对脉冲信号的影响
Notes: 对传输脉冲信号的电缆滤波时，要注意不能破坏脉冲信号的功能。
比较保守的方法是，使滤波器的截止频率大于1/tr，或脉冲重复频率的15倍。
如果，仅在信号线上并联电容，则：
Cmax = 0.3tr / RT
RT是电容两侧阻抗的并联值。若电容的一测是传输线，则这一侧的阻抗用传输线特性阻抗代替。
如果信号线及其回流线（地线）上都与机壳之间并联电容，则对差模信号的等效电容为C/2。

## Slide 34: 信号滤波器的安装位置
板上滤波器
无屏蔽的场合
滤波器靠近被滤波导线的靠近器件或线路板一端。
有屏蔽的场合：在屏蔽界面上
Notes: <number>
<footer>
<header>
板上滤波器：这种滤波器安装在线路板上，如PLB、JLB系列滤波器。这种滤波器的优点是经济。缺点是高频滤波效果欠佳。这主要是由于三个原因，一个是滤波器的输入、输出之间没有隔离，容易发生耦合；第二个是滤波器的接地阻抗不是很低，削弱了高频旁路效果；第三个原因是滤波器与机箱之间的一段联线会产生两种不良作用：
机箱内部空间的电磁干扰会直接感应到这段线上，沿着电缆传出机箱，借助电缆辐射，使滤波器失效。
外界干扰在被板上滤波器滤波之前，借助这段线产生辐射，或直接与线路板上的电路发生耦合，造成敏感度问题。
面板滤波器：这种滤波器直接安装在屏蔽机箱的金属面板上，如馈通滤波器、滤波阵列板、滤波连接器等。由于直接安装在金属面板上，滤波器的输入、输出之间完全隔离，接地良好，电缆上的干扰在机箱端口上被滤除，因此滤波效果十分理想。缺点是安装需要一定的结构配合，这必须在设计初期进行考虑。

## Slide 35: 板上滤波器的注意事项
滤波器要并排安装
线路板的干净地与金属机箱或大金属板紧密搭接
为滤波设置干净地
在接口处设置档板
滤波器靠近接口
Notes: <number>
<footer>
<header>
板上滤波器虽然高频的滤波效果不尽如意，但是如果应用得当，可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项：
干净地：决定在使用板上安装型滤波器后，在布线时要注意在电缆端口处留出一块“干净”地上，滤波器和连接器都安装在干净地上。通过前面的讨论，我们已经认可信号地线上的干扰是十分严重的事实，我们说这种地线是很不干净的。如果直接将电缆的滤波电容连接到这种地线上，不仅起不到较好的滤波作用，还可能造成地线上的干扰串到电缆线上，造成更严重的共模辐射问题。因此为了取得较好的滤波效果，必须准备一块干净地。干净地与信号地只能在一点连接起来，这个流通点称为 “桥”，所有信号线都应该从桥上通过，以减小信号环路面积。
滤波器要并排设置：保证导线组内所有导线的未滤波部分在一起，已滤波部分在一起。不然的话，一根导线的未滤波部分会将另一根导线的已滤波部分重新污染，使电缆整体的滤波失效。
滤波器要尽量靠近电缆的端口：使滤波器与面板之间的导线尽量短，其道理前面已经说过。必要时，使用金属遮挡板一下，其近场的隔离效果较好。
滤波器与机箱的搭接：安装滤波器的干净地要与金属机箱可靠地搭接起来，如果机箱不是金属的，应该在线路板下方设置一块较大的金属板，作为滤波地。干净地与金属机箱之间的搭接要保证很低的射频阻抗。必要时，可以考虑使用电磁密封衬垫搭接，增加搭接面积，减小射频阻抗。
滤波器接地线要短：其重要性前面已讨论，滤波器的局部布线和设计线路板与机箱（金属板）的连接结构时要特别注意。
滤波线与未滤波线分组：在端口滤波的电缆和不滤波的电缆尽量远离，防止发生上述的耦合问题。

## Slide 36: 面板上滤波的简易（临时）方法
容量适当的瓷片电容或独石电容，引线尽量短
Notes: 在现场或在样机调试过程中，可以采用简易的面板滤波方式。
如图所示，在连接器的引脚处焊接瓷片电容，电容的引线尽量短，当引线太短，无法安装使，可以用铜片延长。

## Slide 37: 电缆滤波的方法
屏蔽盒
馈通滤波器
连接器
滤波连接器
虽然是最佳
选择，但是
当空间允许
时，也可以
这样：
Notes: 对电缆滤波是十分有效的干扰对策方法。目前广泛使用的方法是滤波连接器。这种器件在每个触点上安装一个低通滤波器，由于具有馈通式安装的结构，具有非常好的高频滤波特性。
但是，如果限于条件（成本、供货、产品种类等），不能使用滤波连接器，可以在现有连接器后面加一个屏蔽罩，在屏蔽罩上安装馈通滤波器。

## Slide 38: 自制面板滤波器
滤波电路可以按照需要设计，但是至少有一级馈通滤波器
连接器按照需要选择，也可以是引线
锡焊，保证完全隔离
螺纹盲孔
Notes: 按照图示的方法自制滤波连接器，体积虽然较大，但是效果并不差。可以满足样机或数量较少的应用场合。

## Slide 39: 面板安装滤波器注意事项
滤波器与面板之间必须使用电磁密封衬垫！
Notes: <number>
<footer>
<header>
在面板上安装滤波器，特别是滤波阵列板或连接器时，最重要的一点是要使滤波器与屏蔽机箱之间实现低阻抗搭接。否则，搭接点会产生严重的电磁泄漏。
因为当射频电流流过较大的阻抗时，会在阻抗部位产生辐射。而滤波器中的主要滤波器件是旁路电容，旁路电容将信号线上的干扰旁路到滤波器外壳上，然后泄放到机壳上。这些射频电流必然会流过滤波器与屏蔽箱的结合处。如果结合处的阻抗较大，就会产生泄漏。
在结构设计中，要避免电缆、导线等辐射源靠近缝隙就是这个道理。
当屏蔽电缆的屏蔽层直接与滤波器连接器连接时，被滤波器中的旁路电容旁路下来的干扰还会传到屏蔽层上，借助屏蔽层辐射，比没有滤波器时产生更大的辐射发射。

## Slide 40: 使用形滤波器的注意事项
滤波器接地阻抗
预期干扰电流路径
实际干扰电流路径
对接地没有把握时，避免使用形滤波器！
Notes: <number>
<footer>
<header>
滤波器要发挥预期的效能，必须具有很低的接地阻抗，这一点已经多次强调。但这个问题无论怎么强调都不为过。
实际中常见的现象：在实际工程中，当发现电缆上有较强的电磁干扰电流时，往往会对原来已有的滤波器进行“增强”。常用的方法是增加一只并联电容（这样最容易）。结果常常事与愿违的结果，即干扰问题反而更加严重。
原因：造成这种现象的原因有两个，一个是增加了电容后，引入了谐振点，造成滤波器插入增益的现象。另一个是增加电容后，为干扰电流提供了一个旁路通路，使滤波器中的电感失效。前一种原因造成的干扰增强往往发生在频率较低的场合，后一种情况往往发射发生在频率较高的场合。根据这个特征，可以确定原因，采取适当的措施。
后一种原因的分析：以型滤波电路为例说明这个机理。图中所示的电路，按照设计意图，干扰应通过两个电容旁路到地。但由于滤波器壳体与机箱之间的搭接阻抗过大，干扰没有旁路到机箱上，而是通过另一个电容串扰到了输出端。实际效果是将电感旁路掉了，电感的衰减作用消失了。如果不是型滤波电路，尽管滤波器的接地阻抗较大，但是电感还能起到一定的衰减作用。所以，增加电容后，滤波器的性能反而变差。
解决方法：改善滤波器的接地，一般将滤波器与机箱实现良好的搭接，特别是射频搭接。
说明：滤波器中的共模滤波电容通常都以很短的引线直接焊接在金属壳上（为了获得最低的接地阻抗），因此如果有多级共模电容滤波，这些共模电容接地端之间的阻抗是非常低的，因此上述的现象很容易发生。特别是在高频时，电容的容抗很小，而不良搭接往往电感较大，高频时感抗较大，最危险。当对滤波器搭接没有把握时，尽量避免使用型（或多级型）滤波器。

## Slide 41: 电源线滤波器的基本电路
共模扼流圈
差模电容
共模电容
共模滤波电容受到漏电流的限制
Notes: <number>
<footer>
<header>
电源线滤波器的基本电路如图所示，各个器件的作用如图中所标。
差模滤波电容：跨接在火线和零线之间，对差模电流起旁路作用。 电容值为0.1 ~ 1微法。
共模滤波电容：跨接在火线或零线与机壳地之间，对共模电流起旁路作用，电容值不能过大，否则会超过安全标准中对漏电电流（ 3.5mA ）的限制要求，一般在10000pF以下。医疗设备中对漏电流的要求更严，在医疗设备中，这个电容的容量更小，甚至不用。
共模扼流圈：在普通的滤波器中，往往仅安装一个共模扼流圈，利用共模扼流圈的漏电感产生适量的差模电感，起到对差模电流的抑制作用。有时，人为地增加共模扼流圈的漏电感，提高差模电感量（想想怎样能增加漏电感）。共模扼流圈的电感量范围为1mH ~ 数十mH，取决于要滤除的干扰的频率，频率越低，需要的电感量越大。
在一般的滤波器中，共模扼流圈的作用主要是滤除低频共模干扰，高频时，由于寄生电容的存在，对干扰的抑制作用已经较小，主要依靠共模滤波电容。医疗设备由于受到漏电流的限制，有时不使用共模滤波电容，这时，要提高扼流圈的高频特性（采用前面介绍的一些方法）。
基本电路对干扰的滤波效果很有限，仅用在要求最低的场合。要提高滤波器的效果，可在基本电路的基础上增加一些器件，下面列举一些常用电路：
强化差模滤波方法一：与共模扼流圈串联两只差模扼流圈，增大差模电感；
强化差模滤波方法二：在共模滤波电容的右边增加两只差模扼流圈，同时在差模电感的右边增加一只差模滤波电容；
强化共模滤波：在共模滤波电容右边增加一只共模扼流圈，对共模干扰构成T形滤波；
强化共模和差模滤波：在共模扼流圈右边增加一只共模扼流圈、再加一只差模电容。
说明：一般情况下不使用增加共模滤波电容的方法增强共模滤波效果，防止接地不良时出现滤波效果更差的问题（见“搭接”部分关于形滤波器接地不良的讨论） 。

## Slide 42: 电源线滤波器的特性
损耗
频率
理想滤波器特性
实际滤波器特性
一般产品说明书上给出的数据是50条件下的测试结果。
30MHz
越来越受到关注
Notes: <number>
<footer>
<header>
任何一个电子设备要满足电磁兼容的要求，都要在电源线上使用电源线滤波器。现在市场上电源线滤波器的种类繁多，如何选择滤波器确实是一个头疼的问题。下面介绍一些选择滤波器时要考虑的参数。
插入损耗：对于干扰滤波器而言，这是最重要的指标，由于电源线上既有共模干扰也有差模干扰，因此滤波器的插入损耗也分为共模插入损耗和差模插入损耗。插入损耗越大越好。
高频特性：理想的电源线滤波器应该对交流电频率以外所有频率的信号有较大的衰减，即插入损耗的有效频率范围应覆盖可能存在干扰的整个频率范围。但几乎所有的电源线滤波器手册都仅给出30MHz以下频率范围内的衰减特性。这是因为电磁兼容标准中对传导发射的限制仅到30MHz（军标仅到10MHz），并且大部分滤波器的性能在超过30MHz时开始变差（谁愿意给用户留下不好的印象呢？）。但实际中，滤波器的高频特性是十分重要的，后面讨论这个问题。
额定工作电流：这是个概念模糊的定义。因为在厂商的产品说明书上并没有标明电流的定义，是峰值还是有效值。额定工作电流不仅关系到滤波器的发热问题，还影响电感的特性，滤波器中的电感要在峰值条件下不能发生饱和。
滤波器的体积：电子产品小型化的要求器件小型化。因此设计人员无一例外地希望滤波器的体积越小越好。滤波器的体积主要由滤波器中的电感决定，而电感的体积取决于额定电流、滤波器的低频滤波特性。体积小的滤波器一定牺牲了电流容量或低频特性。
思考题：如果负载的额定电流为I（这往往是已知的），选择滤波器时，应选标称值（样本上标出的值或滤波器壳体上标出的值）为多少的？

## Slide 43: 改善滤波器高频特性的方法
或
精心绕制或多个电感串联
Notes: 为什么要改善电源线滤波器的高频特性：尽管各种电磁兼容标准中关于传导发射的限制仅到30MHz（旧军标到50MHz，新军标到10MHz），但是对传导发射的抑制决不能不管高频。因为，电源线上高频传导电流会导致辐射，使设备的辐射发射超标。另外，瞬态脉冲敏感度试验中的试验波形往往包含了很高的频率成分，如果不滤除这些高频干扰，也会导致设备的敏感度试验失败。
电源线滤波器的高频特性差的主要原因有两个，一个是内部寄生参数造成的空间耦合，另一个是滤波器件的不理想性。因此，改善高频特性的方法也是从这两个方面着手。
内部结构：滤波器的联线要按照电路结构向一个方向布置，在空间允许的条件下，电感与电容之间保持一定的距离，必要时，可设置一些隔离板，减小空间耦合。
电感：按照前面所介绍的方法控制电感的寄生电容。必要时，使用多个电感串联的方式。
差模滤波电容：电容的引线要尽量短。要理解这个要求的含义：电容与需要滤波的导线（火线和零线）之间的联线尽量短。如果滤波器安装在线路板上，线路板上的走线也会等效成电容的引线。这时，要注意保证实际的电容引线最短。
共模电容：电容的引线要尽量短。对这个要求的理解和注意事项同差模电容相同。但是，滤波器的共模高频滤波特性主要靠共模电容保证，并且共模干扰的频率一般较高，因此共模滤波电容的高频特性更加重要。使用三端电容可以明显改善高频滤波效果。但是要注意三端电容的正确使用方法。即，要使接地线尽量短，而其它两根线的长短对效果几乎没有影响。必要时可以使用穿心电容，这时，滤波器本身的性能可以维持到1GHz以上。

## Slide 44: 注意插入增益问题
0
-10
50 / 50
100 / 0.1 或
0.1 / 100
频率
插入损耗
解决办法：差模电感上并联电阻（50 ~ 1k)，差模电容上串联电阻（0.5 ~ 10）
Notes: 许多人遇到过奇怪的事情，这就是使用了电源线滤波器后，电磁干扰问题反而严重了。这是因为滤波器由于谐振，产生了插入增益。插入增益不仅不会使干扰减小，而且还使干扰增强。
滤波器在源阻抗和负载阻抗相差很大时容易发生插入增益。插入增益的频率在滤波器的截止频率附近。70年代有很多关于这个问题的分析。
解决插入增益的方法，一个是将谐振频率移动到没有干扰的频率上。另一个使增加滤波器的电阻性损耗（降低Q值）。方法是在差模电感上并联电阻，或在差模电容上串联电阻。

## Slide 45: 选择滤波器的保险方法
滤波器
~
0.1
100
滤波器
~
0.1
100
0
衰减
50条件下的插入损耗
0.1/100条件下的插入损耗
插入损耗增益会暴露出来
Notes: 由于滤波器会发生插入增益，因此根据厂家提供的数据选择滤波器就有一定的风险。可能从厂家提供的插入损耗数据看滤波器完全符合要求，但是实际效果并不理想。为了避免这种情况的发生。越来越多的人喜欢使用最坏测试条件。
许多厂家也给出这种“最坏条件”下测量的数据共用户参考。

## Slide 46: 电源线滤波器的错误安装
PCB
滤波器
滤波器
输入线过长
输入、输出耦合
PCB
Notes: <number>
<footer>
<header>
电源线滤波器虽然从电路结构上看是一个简单的两端口网络，在电路图表示上就是将滤波器串联进需要滤波的电路。但是在实际应用中，滤波器的性能与其安装方式有很大的关系。这是滤波器不同于其它电子器件的一个重点所在。也正是由于许多人没有认识到这一点，才会发生许多本来很简单的电磁兼容问题。这里列举的两个错误是实际工程中经常遇到的。
错误一：滤波器与电源端口之间的联线过长。这是一个常见的错误，之所以说这是个错误，有以下两个原因：
对于抗外界干扰的场合：外面沿电源线传进设备的干扰还没有经过滤波，就已经通过空间耦合的方式干扰到线路板了，造成敏感度的问题。
对于抗防止干扰发射（包括传导发射和辐射发射）的场合：线路板上产生的干扰可以直接耦合到滤波器的外侧，传导到机箱外面，造成超标的电磁发射（包括传导和辐射）。
为什么容易发生这个错误：发生这个错误的原因，除了设计人员将滤波器当作一个普通的电路网络来处理以外，一个容易产生误导的客观原因是：设备的电源线输入端一般在设备后面板，而显示灯、开关等在设备的前面板，这样电源线从后面板进入设备后，往往首先连接到前面板的显示灯、开关上，然后再联到滤波器上。
错误二：滤波器的输入/输出线靠得过近。发生这个错误的原因也是忽视了高频电磁干扰的空间耦合。在布置设备内部联线时，为了美观，将滤波器的输入、输出端扎在一起，结果输入线和输出线之间有较大的分布电容，形成耦合通路，使电磁干扰能量实际将滤波器旁路掉，特别是在高频段，滤波效果变差。
特别提示：处理电磁兼容问题时，要时刻不忘高频电磁干扰是会通过空间传播和耦合的，而且并不一定按照你设计好的电路传播。在设计机箱结构时，有一个注意事项就是：尽量使电源端口远离信号端口，为什么？

## Slide 47: 电源线滤波器的错误安装
滤波器
绝缘漆
PCB
滤波器通过细线接地，高频效果很差！
接地线
Notes: <number>
<footer>
<header>
滤波器的外壳上都有一个接地端子，这无形中在提醒使用者：滤波器需要接地。因此，在实际工程中，毫无例外地看到滤波器的接地端子上都连着一根接地线。但是，为什么要联这根线，却很少有人知道。
滤波器的接地端子是起什么作用的？：在电源线滤波器的基本电路中，共模滤波电容一端接在被滤波导线上（火线和零线），另一端接到地上。对于滤波器而言，这个地就是滤波器的外壳，而滤波器上的接地端子也就是滤波器的外壳。从滤波器的原理上，我们知道，共模滤波电容的接地端要接到屏蔽机箱或一块大金属板上。所以，这个接地端子就是让你将滤波器连接到机箱或大金属板上的。
接地端子在实际中有用吗？：在关于电容器的讨论中，我们已经看到，即使很短的引线也会对电容的旁路作用产生极大的影响，因此在制作电磁干扰滤波器时，要想尽一切办法缩短电容引线（甚至使用三端电容或穿心电容）。滤波器通过这个接地端子接地，相当于延长了共模滤波电容的引线长度。实际情况表明，这些接地线的长度早已大大超过了可以容忍的程度。因此，这些接地端子通常是没有用的（除非用很短、很粗的接地线）。相反，还有不好的作用，这就是误导你通过它用一根长导线接地。
正确的接地方式：滤波器的金属外壳一定要大面积地贴在金属机箱的导电表面上。
思考题：将滤波器按照图示的方法接地（滤波器金属外壳与机箱之间无导电性接触，仅通过一根细导线连接）时，滤波器的共模滤波效果会在某一段频率上特别差，几乎接近没有共模滤波电容时的效果，这是为什么？

## Slide 48: 滤波器的正确安装
滤
波
器
PCB
滤波器直接接地尽量短
输入、输出线隔离
滤波器安装在线路板上时，在电源线入口处增加一只高频共模滤波器
电源
PCB
滤波电路
Notes: <number>
<footer>
<header>
滤波器的理想安装方式如图所示。这种安装中，滤波器的输入和输出分别在机箱金属面板的两侧，直接安装在金属面板上，使接触阻抗最小，并且利用机箱的金属面板将滤波器的输入端和输出端隔离开，防止高频时的耦合。滤波器与机箱面板之间最好安装电磁密封衬垫（在有些应用中，电磁密封衬垫是必须的，否则接触缝隙会产生泄漏）。
使用这种安装方式时，滤波器的滤波效果主要取决于滤波器本身的性能，当滤波器本身的性能较差（主要指高频性能），不值得用这种安装方式（因为并不能提高滤波器的滤波效果）。
军用设备中经常使用这种安装方式，否则可能不能满足辐射发射的限制。
民用设备，虽然电磁兼容标准的要求较松，但是，有些场合对射频泄漏的限制很严格（例如与高灵敏度接收机一起工作的设备），也要采用这种安装方式。
TEMPEST设备毫无例外地采用这种滤波方式，因为在这个应用场合，需要滤波的有效频率达到1GHz。这里使用的滤波器内用穿心电容做共模滤波电容，并有良好的内部隔离措施。
许多产品为了降低成本，将滤波器直接安装在线路板上。这种方法从直接成本上看有些好处，但是，实际的费效比并不高。因为高频干扰会直接感应到滤波电路上的任何一个部位，使滤波器失效。因此，这种方式往往仅适合于干扰频率很低的场合。
如果设备使用了这种滤波方式（有些电源上就安装了滤波电路），一种补救措施是：在电源线入口处安装一只共模滤波器，这个滤波器可以仅对共模干扰有抑制作用。因为，空间感应到导线的上的干扰电压都是共模形式。电路可以有一个共模扼流圈、两只共模滤波电容构成。如果用穿心电容，可以获得非常理想的滤波效果。但要注意，这里的共模电容容量与原来的相加，可能导致漏电流超标。
说明：这种将滤波器分成线路板上和端口处两部分的方法具有很高的费效比，在对成本控制很严，而对干扰抑制要求较高的场合，可以考虑这个方法。

## Slide 49: 低通滤波器对脉冲干扰的抑制
A
f
IL
f
+
fCO
fCO
A
f
输入脉冲频谱
滤波器特性
输出脉冲频谱
2VIPd
2VIPd
相当于脉冲的上升时间和脉宽变大，而幅度没有减小。
Notes: 瞬态脉冲干扰含有丰富的高频成分，因此，使用低通滤波器可以滤除部分能量，从而减小干扰的幅度。设输入低通滤波器的是一个梯形波（不失一般性），其幅度为VIP，脉宽d，则其频谱的幅度为：
VI（f）= 2 VIP d f  1/d
设滤波器的插入损耗特性为IL（f），截止频率为 fCO ，则滤波器的输出电压频谱VO（f）为：
VO（f）= VI（f）IL（f）
若用dB表示，则为： VO（f）dBv = VI（f）dBv + IL（f）dBV
设输出波形也是梯形波，其幅度为 VOP ，脉宽为dO， 则截止频率以下部分（插入损耗为0）的频谱的幅度为：
VO（f）= VI（f）= 2 VIP d f  fCO
根据PARSEVAL定律：对于同一个波形，其频域中所表达的能量等于其时域中所表达的能量，即：
P = 0   V2(f)df = 0   V2(t)dt
在本例中，设频域中的主要能量集中在fCO以下，时域中，主要能量集中在脉宽内，则：
0 fco （2 VIP d ）2 df = 0 do V2OP dt
（2 VIP d）2 fco = V2OP （1/ fco）
结果为：
VOP /VIP = 2（√ ）fco d
说明：这里假设滤波器与负载是阻抗匹配的，如果不匹配，输出为衰减振荡波形，最大幅度可能会超过输入波形的峰值。

## Slide 50: 抑制脉冲干扰的方法
2VIPd
瞬态抑制器件与低通滤波器一起使用
脉冲干扰频谱
经过瞬态抑制频谱
低通滤波后频谱

## Slide 51: 解决谐波问题
交流输入
直流输出
电压提升器
控制
电路
整流后电压
整流后电流
输出电压
整流后电压
整流后电流
直流输出电压
提升电压